## Slide 1: Interprétation pratique de l ’électrocardiogramme de surface
DR . TALEB Abdelfetah
Service de cardiologie /HMRUC

## Slide 2: l’ ECG est un enregistrement de surface sur un support papier, de l’activité électrique du cœur, par des électrodes reliés à un électrocardiographe qui amplifie le signal électrique
Définition de l’électrocardiogramme

## Slide 3: A quoi sert un électrocardiogramme ?
Examen systématique en cardiologie
Outil diagnostique :
    Troubles du rythme
    Troubles de la conduction
    Cardiopathie ischémique :IDM
Retentissement des cardiopathies :
    hypertrophies

## Slide 4: L’ECG standard
L’ECG standard est enregistré sur 12 dérivations (6 précordiales, 6 dérivations des membres ) avec une vitesse de déroulement de papier à 25 mm/seconde et une amplitude de 10 mm pour 1 mv

## Slide 5: Les dérivations périphériques
Permettent d’étudier l’activité électrique du cœur dans le plan frontal .
Au nombre de 6 ,elles ont été déterminé par Einthoven en 1912 ( DI,DII,DIII ) et complétées par Goldberger en 1942 (aVR,aVF,aVL)

## Slide 6: Position des électrodes des membres
4 électrodes des membres :
  (R) pour Right (couleur rouge )pour le membre supérieur droit .
  L pour Left (couleur jaune )pour le membre supérieur gauche .
  F pour Foot (couleur verte)pour le membre inferieur gauche
  Terre :électrode neutre (couleur noire )pour le membre inferieur droit .
Moyens mnémotechniques :
  Le sang ( rouge )sur le bitume (noir ) et le soleil(jaune) sur la prairie(vert)
  Rien Ne Va Jamais ( Rouge Noir Vert Jaune en anti-horaire)

## Slide 7: Les dérivations standards d’Einthoven
Dérivations bipolaires ,déterminées à partir de 2 électrodes .Elle sont issues du triangle d’Einthoven :
    DI est positive dans le sens R vers L
    DII est positive dans le sens R vers F
    DIII est positive dans le sens L vers F

## Slide 8: 3 dérivations de Goldberger :
aVR : positive le sens (L+F) vers R
aVL :positive dans le sens (R+F)vers L
aVF :positive dans le sens (R+L) vers F

## Slide 9: Système hexaxial de Bailey

## Slide 10: Dérivations précordiales de Wilson
Position des électrodes précordiales :
  V1 : 4ème EIC sur le bord droit du sternum (ligne para-sternale)
  V2 :4ème EIC sur le bord gauche du sternum (ligne para-sternale )
  V3 : A mi-distance entre V2 et V4
  V4 : 5ème EIC sur la ligne médio-claviculaire .
  V5 : A mi-distance entre V4 et V6 sur la ligne axillaire antérieure.
  V6 : Même niveau horizontal que V4 et V5 sur la ligne axillaire moyenne

## Slide 11: Dérivations précordiales complémentaires
Ces dérivations viennent compléter l’ECG standard à 12 dérivations ,notamment en pratique courante dans le bilan d’extension de l’infarctus du myocarde
V3R et V4R : positions symétriques à V3 et V4 respectivement sur l’hémi-thorax droit . Elles ont un intérêt surtout dans l’infarctus du ventricule droit et dans l’hypertrophie ventriculaire droite .

## Slide 12: Dérivations précordiales complémentaires
V7,V8 et V9 : sur même niveau horizontal que V4,V5 et V6 .
Intérêt dans l’infarctus postérieur et dans l’évaluation de l’extension d’un infarctus.

## Slide 13: Interprétation systématique de l’ECG
Deux étapes :
  Etude analytique : analyse ,détail .
  Etude synthétique :conclusions .

## Slide 14: Etude analytique :
Le rythme .
L’auriculogramme : dépolarisation atriale ,onde P .
La conduction atrio-ventriculaire : espace PR .
Le ventriculogramme : dépolarisation ventriculaire , QRS .
La repolarisation ventriculaire : segment ST et onde T .
L’intervalle QT
Les indices .

## Slide 15: Rythme :
Trois (03) question à poser :
  Sinusal ou non ?
  Régulier ou irrégulier ?
  Fréquence cardiaque .

## Slide 16: Rythme sinusal
Chaque complexe QRS est précédé d’une onde P .
L’onde P a la même morphologie sur la même dérivation (WPW,pacemaker), et elle est positive en DI, DII et aVF .
L’espace PR est constant (BAV) .

## Slide 17: Régularité
Espace RR équidistants

## Slide 18: Fréquence cardiaque
Rythme régulier : FC =300/nombre de gros carreaux
300 150 100 75 60 50 45

## Slide 19: Fréquence cardiaque
Rythme irrégulier : FC = Nombre QRS en 6 secondes x 10

## Slide 20: 2. Auriculogramme
Quatre (04) questions à poser :
  Aspect de l’onde P
  Amplitude
  Durée
  Axe

## Slide 21: Onde P
Positive en DI,DII,aVF et de V4 à V6 .Elle est diphasique en V1 et négative en aVR .
Durée < 0,11 s .
Amplitude < 2,5 mm
Axe entre 0° et + 75°

## Slide 22: 3. Conduction atrio-ventriculaire
Deux (02) questions : espace PR ou PQ
  Isoélectrique ou non ?
  Durée : mesurée du début de l’onde P jusqu'au début du QRS .Elle varie entre 0,12 et 0,20 secondes selon l'âge et le fréquence cardiaque .

## Slide 23: 4.Ventriculogramme
Dans le plan frontal : 02 questions
  Axe du QRS
  Durée du QRS .
Dans le plan horizontal :03 questions
  Aspect du QRS
  Durée : déflexion intrinsecoide (DI)
  Amplitude :R/S
Zone de transition (V3,V4) : aspect R/S
Précordiales droites (V1,V2)
Précordiales gauches (V5,V6)

## Slide 24: Complexe QRS
03 ondes accolées
Onde Q : première onde négative après l’onde P
Onde R :première onde positive du complexe
Onde S : première onde négative après l’onde R
Si onde supplémentaire : R’,S’,R’’, ….etc.

## Slide 25: Complexe QRS
Axe | De -30° à +110°
Transition électrique progressive de V1 à V6 | 
Précordiales droites | Aspect rS Rapport R/S < 1 DID < 0,03 sec
Précordiales gauches | Aspect qRs ou qR Rapport R/S > 1en V5 et >2 en V6 DIG <0,05 sec
Hauteur des déflexions | < 25-30 mm en précordiales et >5mm en périphériques
Onde Q normale | Durée < 0,04 sec et amplitude < 25 % de l’onde R suivante

## Slide 27: Déflexion intrinsecoide
Se mesure du début du QRS jusqu’au sommet de la dernière onde R .
Elle représente la durée nécessaire pour dépolariser la paroi en face de l’électrode en trans-mural .

## Slide 28: Complexe QRS :Durée
La durée du complexe QRS est mesurée dans la dérivation où le QRS parait le plus large .Elle est normalement comprise entre 0,06 et 0,10 seconde .
Au-delà de 0,12 sec , on évoque un trouble majeur de conduction intraventriculaire (BBG ,BBD) .
Entre 0,10 et 0,12 sec on peut parler d’un trouble mineur de la conduction intraventriculaire (BBIG,BBID)

## Slide 29: Complexe QRS : Axe ..

## Slide 30: Axe à +90°

## Slide 31: Axe à +75°

## Slide 32: Axe à +150°

## Slide 33: Axe à +15°

## Slide 34: Axe = 0°

## Slide 35: Axe à -15°

## Slide 36: Axe à -15°

## Slide 37: Axe à -75°

## Slide 38: Axe indéterminé : perpendiculaire au plan frontal

## Slide 39: 5. Repolarisation ventriculaire
Segment St et onde T
  Segment ST :
    Isoélectrique
    Sous-décalage
    Sus-décalage
  Onde T :
    Aspect
    Amplitude

## Slide 40: Segment ST
Le segment ST va du point j ,fin du complexe QRS au début de l’onde T
C’est un segment horizontal sur la ligne isoélectrique .
Le déplacement du segment ST s’apprécie en comparant son niveau à celui du segment TP suivant

## Slide 41: Onde T ..
Dans les précordiales :elle est généralement positive de V2 àV6 chez l’adulte .En V1,elle peut être positive ,isoélectrique ou négative.
En périphérique :elle est généralement positive, excepté aVR où elle est toujours négative .
Aspect asymétrique :ascension de pente lente et partie descendante raide .
Amplitude < 5mm en périphérie ,< 10 mm en précordial .

## Slide 42: 6. Intervalle QT ..
Le QT se mesure du début du QRS à la fin de l’onde T .
Systole électrique.
Sa durée varie selon la fréquence cardiaque et le sexe du patient ,d’où le QT corrigé QTc obtenu par la formule de Bazzet ou grâce à une réglette ECG .
QTc(sec)=QTm(sec/√RR (sec)
Le QTm est normal s’il ne varie pas de plus de 10-20 % par rapport au QTc .
La limite supérieure de la normale :
  0,35 à 0,44 seconde chez l’homme .
  0,35 à 0,46 seconde chez la femme.

## Slide 43: 7. Les indices ..
Indice de Sokolow-Lyon = SV1+ RV5 ou V6
  < 35 mm chez le sujet > 50 ans
  < 45 mm chez le sujet < 50 ans
Indice de Lewis = (RDI+SDIII) – (SDI+RDIII)
  Si < -14 : hypertrophie ventriculaire droite
  Si > +17 : hypertrophie ventriculaire gauche
Indice de Casale ou de Cornell =RaVL +SV3
  < 28 mm chez l’homme
  < 20 mm chez la femme
Autres : indice de Blondeau et Heller (SV2+RV7 : < 35 mm, indice de Gubner (RDI+SDIII : < 25 mm )

## Slide 44: Etude synthétique : conclusion de l’ECG
Rythme et fréquence .
Anomalies de la conduction
Hypertrophie atriale et/ou ventriculaire
Anomalies de la repolarisation ventriculaire
Troubles de l’excitabilité
QT court ou allongé

## Slide 45: Iconographie ..